## Slide 1: INYECCIÓN
441
7
Puntos de inyección:
para 64 niveles de tensión:
28.224
por 2 tipos de fallas:
56.448
Notes: 56.000 simulaciones a 2min por simulación (manera manual) llevaría: 1.866 horas o lo que es igual 77 días

## Slide 2: INYECCIÓN: Manual
Objetivo:
Obtener un grupo de resultados confiables.
Ventajas:
Control total de todos los parámetros de la simulación.
Análisis cualitativo del funcionamiento del circuito.
Disponibilidad de todos los datos de simulación.
Elementos:
3 comparadores.
4 niveles de tensión de entrada.
1 compuerta NAND de 8 entradas.
2 fuentes de inyección
Desventajas:
Configuración compleja
Propenso a errores
Tiempo requerido por simulación: Alto

## Slide 3: INYECCIÓN: Manual
Falla: TRAPEZOIDAL
VREF: 1.315 voltios
Nodos de inyección:
  NDneg_N
  NDpos_N
  NDbias
  NDout_N
Nodo graficado:
  NDOUT=Salida del comparador (OUT).
Notes: Aca ir animacion de que se achique hasta la esquina superior

## Slide 4: INYECCIÓN: Manual
Falla: TRAPEZOIDAL
VREF: 1.315 voltios
Nodos de inyección:
  Ndneg_P
  Ndpos_P
  Ndout_P
Nodo graficado:
  NDOUT=Salida del comparador (OUT).

## Slide 5: INYECCIÓN: Manual
Transistor de inyección:
  NDout_P (inyección en drenador de transistor P)
Al inicio:
    Vin = VREF+8mV = 1.323V => CERO
    Vin = VREF+5mV = 1.320V => CERO
    Vin = VREF-5mV = 1.310V => UNO
    Vin = VREF-8mV = 1.307V => UNO
Luego de la inyección:
  Cambio de estado lógico:
    Vin = VREF+8mV = 1.323V => UNO
    Vin = VREF+5mV = 1.320V => UNO
  Variaciones de tensión
    Vin = VREF-5mV = 1.310V => UNO + mV.
    Vin = VREF-8mV = 1.307V => UNO + mV.

## Slide 6: INYECCIÓN: Manual
CONSIDERACIONES
Máxima variación ocurrida a la salida durante la simulación.
Duración desde el inicio del evento hasta el restablecimiento de la tensión de salida.
COMPARACIONES
Distinta duración de los eventos.
Variaciones de tensiones similares.
Similitud en agrupación de eventos.

## Slide 7: INYECCIÓN: Automática
Objetivos
Determinar la sensibilidad del conversor a los ASETs.
Ventajas
Tiempo requerido por simulación: bajo
Disminución de la duración de cada simulación.
Simulación de todos los nodos intervinientes.
Pre-análisis de los resultados.
Desventajas
Poco control sobre los parámetros de las simulaciones.
Tiempo de configuración de la aplicación: Alto
Elementos
64 comparadores
64 niveles de tensión de entrada
2 fuentes de inyección
Ambiente virtualizado
Aplicación de inyección y análisis

## Slide 8: INYECCIÓN: Automática
La campaña de inyección automática se dividió en 4 etapas:
Codificación
Elección del lenguaje
Desarrollo de los algoritmos
Inyección
Determinación de los nodos y definición del criterio
Simulación
Configuración del ambiente virtualizado
Pre-análisis
Implementación
Generación de archivos y almacenamiento en la base de datos
Generación e importación automática de tablas
Simulación y almacenamiento en la base de datos
Determinación de nodos con salidas erróneas
Determinación de la duración y amplitud del efecto

## Slide 9: INYECCIÓN: Automática
Codificación
  Elección del lenguaje
  Desarrollo de los algoritmos
  Implementación

## Slide 10: INYECCIÓN: Automática
Inyección
  Determinación de los nodos y definición del criterio
  Generación de archivos y almacenamiento en la base de datos

## Slide 11: INYECCIÓN: Automática
Simulación
  Configuración del ambiente virtualizado
  Simulación y almacenamiento en la base de datos

## Slide 12: INYECCIÓN: Automática
Pre-análisis
  Determinación de nodos con salidas erróneas
  Determinación de la duración y amplitud del efecto
  Generación e importación automática de tablas

## Slide 13: ANÁLISIS: Resultados estadísticos
aa
Chart: Porcentaje de error: Exponencial
| Error | Éxito
 | 206 | 26231
Chart: Porcentaje de error: Trapezoidal
| Error | Éxito
 | 1991 | 26233
Chart: Porcentaje de errores segun tipo de falla TRAPEZOIDAL
| Rampa
NMOS | 6.6298
PMOS | 93.3702
Chart: Porcentaje de errores segun tipo de falla EXPONENCIAL
| Exponencial
NMOS | 63.1068
PMOS | 36.8932
Notes: Trapezoidal
Errores: 1991
Total: 28224
Exponencial
Errores: 206
Total: 28224

## Slide 14: ANÁLISIS: Resultados estadísticos
ad
Chart: Tensión de entrada
Chart: Número de comparador